ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ПОЗ - ПРОГРЕСС»

ОКП 51 3862						Группа Г73

СОГЛАСОВАНО						УТВЕРЖДАЮ

СЭЗ № 							Генеральный директор

от	 							ООО «ПОЗ - Прогресс»

выдано Территориальным				_________ В.Н.Москалев

управлением Федеральной 				«____»________ 2006 г.

службы по защите прав

потребителей и благополучия

человека по Свердловской области

УСТРОЙСТВА ОБНАРУЖЕНИЯ  ФЕРРОМАГНИТНОЙ

ПРИМЕСИ УОФП

Технические условия

ТУ 5138-004-55177547-2006

Срок  действия:

без ограничения срока действия

Разработано:

ООО «ПОЗ - Прогресс»

мастер

__________ Н.Н.Михайлова

«___»_________ 2006 г.

2006

ОГЛАВЛЕНИЕ

|  | Вводная часть | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Технические требования | 4 |
| 1.1 | Основные параметры и характеристики | 4 |
| 1.2 | Требования к материалам | 5 |
| 1.3 | Требования к надёжности | 5 |
| 1.4 | Комплектность | 5 |
| 1.5 | Маркировка | 5 |
| 1.6 | Упаковка | 6 |
| 2 | Требования безопасности и охраны окружающей среды | 7 |
| 3 | Правила приёмки | 8 |
| 4 | Методы контроля | 10 |
| 5 | Транспортирование и хранение | 12 |
| 6 | Указания по применению и эксплуатации | 13 |
| 7 | Гарантии изготовителя | 14 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ А (обязательное). Внешний вид и геометрические размеры устройств | 15 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ Б (справочное). Перечень нормативной и технической документации, на которую даны ссылки в настоящих ТУ | 19 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ В (обязательное). Перечень оборудования и приборов для контроля устройств | 21 |
|  | Лист регистрации изменений | 22 |

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Настоящие технические условия (ТУ) распространяются на устройства обнаружения ферромагнитной примеси УОФП (далее по тексту  «устройства»), являющиеся средством контроля качества сырья и продуктов пищевых производств и предназначенные для выявления ферромагнитной примеси в сыпучих продуктах (мука, крупа, пряности и др.). Возможно применение устройства в других отраслях промышленности.

Для защиты открытой поверхности магнита и удобства обнаружения ферромагнитных примесей в сыпучих материалах устройство может быть укомплектовано полиэтиленовой крышкой.

Условное обозначение состоит из сокращенного наименования устройства – УОФП, геометрических размеров магнита в миллиметрах – D×h, буквы “К” - обозначения крышки, обозначения настоящих ТУ.

Пример условного обозначения устройства с магнитом диаметром 40 мм и высотой 10 мм с крышкой при заказе или в другой документации:

“ УОФП 40х10К ТУ 5138-004-55177547-2006”.

При заказе устройства без крышки буква “К” не указывается.

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1 Основные параметры и характеристики

1.1.1 Устройства должны соответствовать требованиям настоящих ТУ и изготавливаться по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

Конструкция, габаритные размеры, предельные отклонения, чистота обработки поверхности, вид защитного покрытия, материал деталей, магнитные параметры могут быть изменены по согласованию с Заказчиком.

Чертежи устройств и крышек приведены в Приложении А.

1.1.2 Величина магнитной индукции на расстоянии 4 мм от поверхности магнита, установленного в  устройство,  должна быть не менее 120 мТл.

1.1.3 Типовые размеры магнитов и массы устройств без крышек приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Размеры магнита, мм | Масса устройства, г |
| --- | --- |
| Ø 40 х 10 | 220 ± 20 |
| Ø 75 х 20 | 1420 ± 50 |

1.1.4 На поверхности магнита не допускаются сколы, расслоения, трещины.

1.1.5 Поверхность держателя и ручки должна быть гладкой, без заусенец. Допускается изготовление ручки с накаткой.

1.1.6 По согласованию с Заказчиком поверхность устройства (кроме магнита) может быть отполирована.

1.1.7 Устройства должны сохранять стабильность параметра по п. 1.1.2 при эксплуатации в следующих климатических условиях:

- температуры окружающей среды от минус 50оС до 50оС;

- относительной влажности воздуха до 98%;

- давлении окружающей газовой среды от 84 до 106 КПа.

1.2 Требования к материалам

1.2.1  Для производства устройств применяют следующие материалы:

- магнит из сплава Ч36Р по ТУ 6391-002-55177547;

- сплав ЛС 59-1 по ГОСТ 15527;

-Ст 3 ГОСТ 380;

- сталь 10, сталь 20 по ГОСТ 1050;

- сталь 40Х, 40ХН ГОСТ 4543;

- полиэтилен ГОСТ-16338.

Допускается замена материалов на аналогичные, не ухудшающие качество устройств.

Перечень нормативной и технической документации, на которую даны ссылки в настоящих ТУ, приведен в Приложении Б.

1.3 Требования к надежности

1.3.1 Надежность устройства характеризует установленный срок сохраняемости магнита.

1.3.2 Срок сохраняемости с вероятностью 90% должен быть не менее                  12 лет.

К концу установленного срока сохраняемости допускается иметь количество отказавших изделий не более 10% от числа проверенных.

Отказавшими считаются устройства, магнитные параметры которых не соответствуют указанным в п. 1.1.2.

1.4 Комплектность

1.4.1  В комплект поставки устройств входят:

- устройства;

- упаковочная тара;

- этикетка;

- сопроводительная документация.

1.5 Маркировка

1.5.1  В пакет с устройствами должна быть вложена этикетка с указанием:

- наименования предприятия-изготовителя, его местонахождения;

- наименования и обозначения устройства;

- количества устройств;

- массы нетто;

- номера партии;

- даты выпуска;

- обозначения настоящих ТУ;

- штампа ОТК предприятия-изготовителя.

1.5.2 Транспортная маркировка по ГОСТ 14192 с указанием манипуляционных знаков «Хрупкое. Осторожно», «Беречь от влаги».

1.6 Упаковка

1.6.1 Упаковочная тара и способ укладки устройств должны гарантировать их сохранность при транспортировании и хранении.

1.6.2 Устройства укладывают попарно, отделяя друг от друга прокладками из винипласта  по ГОСТ 9639 или фанеры по ГОСТ 3916.1 толщиной от 5 до 15 мм, либо другим немагнитным материалом, обеспечивающим сохранность устройств  при транспортировании и хранении.

Размер прокладок должен превышать размер устройства не менее чем на 5 мм с каждой стороны изделия.

1.6.3 Устройства обертывают мягким упаковочным материалом, заворачивают в бумагу по ГОСТ 8828 и помещают в полиэтиленовые пакеты по ГОСТ 12302. Пакет запаивают.

1.6.4 Пакеты с устройствами помещают в ящики по ГОСТ 5959 или ящики почтовые. Ящики внутри должны быть выстланы бумагой по                     ГОСТ 8828. Свободное пространство в ящике должно быть заполнено минеральной ватой по ГОСТ 4640 или другим упаковочным материалом.

1.6.5  В каждый ящик со стороны крышки должен быть вложен документ, удостоверяющий соответствие устройств требованиям настоящих ТУ.

1.6.6 Масса ящика брутто не должна превышать 50 кг.

2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

2.1 Требования безопасности при производстве устройств должны соответствовать требованиям ГОСТ  12.2.003 и ГОСТ 12.3.002.

2.2 Устройства негорючи, пожаровзрывобезопасны.

2.3 Материалы, применяемые для изготовления устройств, не содержат вредных для здоровья человека химических и биологических веществ и должны быть разрешены к применению для контакта с пищевыми продуктами.

2.4 Концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должна превышать предельно-допустимые концентрации (ПДК), установленные                ГОСТ 12.1.005 и ГН 2.2.5.1313.

2.5 Магниты вторичной радиоактивностью не обладают.

2.6 При работе с магнитами необходимо руководствоваться методическими указаниями «Гигиена и профилактика неблагоприятного воздействия магнитных полей на работающих».

2.7 Концентрация веществ, выделяющихся при контакте устройств с пищевыми продуктами не должна превышать ПДК, установленные                            ГН 2.3.3.972.

2.8 Устройства подлежат периодическому контролю в соответствии с               СП 1.1.1058 не реже одного раза в год в аккредитованной гигиенической лаборатории.

3 ПРАВИЛА ПРИЁМКИ

3.1. Устройства принимают партиями. За партию считают количество устройств одного типоразмера, оформленное одним документом о качестве.

3.2  Для проверки соответствия устройств требованиям настоящих ТУ предприятие-изготовитель проводит входной контроль материалов, приемо-сдаточные и периодические испытания.

3.3 Приемо-сдаточные испытания

3.3.1 Виды и последовательность приемо-сдаточных испытаний приведены в Таблице 2.

Таблица 2

| Последова-тельность испытаний | Вид испытаний | Пункты технических условий |
| --- | --- | --- |
|  |  | Технические требования | Методы испытаний |
| 1 | Проверка конструкции, размеров и массы | 1.1.1, 1.1.3 | 4.3, 4.6 |
| 2 | Проверка внешнего вида | 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6 | 4.4 |
| 3 | Проверка величины магнитной индукции | 1.1.2 | 4.5 |
| 4 | Проверка комплектности | 1.4 | 4.7 |
| 5 | Проверка маркировки | 1.5 | 4.7 |
| 6 | Проверка упаковки | 1.6 | 4.7 |

3.3.2 Испытаниям (контролю) по п.п. 1.1.2, 1.1.4-1.1.6, 1.4-1.6 настоящих ТУ подвергают 100% устройств принимаемой партии.

3.3.3 Проверке конструкции, размеров, массы (п.п. 1.1.1; 1.1.3) подвергают 2% устройств от партии, но не менее 5 шт.

При получении неудовлетворительных результатов испытаний, проверку проводят на удвоенном количестве устройств.

3.3.4 Устройства, не прошедшие приемо-сдаточные испытания бракуют, партию изделий возвращают на доработку.

3.4 Периодическим испытаниям не реже одного раза в год подвергают три устройства из партии прошедшей приемо-сдаточные испытания на соответствие требованиям п. 1.1.7.

4 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

4.1 Входной контроль материалов проводят визуально сличением с документацией.

4.2 Приемо-сдаточные испытания устройств проводят в следующих климатических условиях:

- температура окружающего воздуха, оС 		от 15 до 35;

- относительная влажность воздуха, %		45-80;

- атмосферное давление, кПа		                     от 84 до 106,7

мм. рт. ст.                     от 630 до 800

4.3 Проверку конструкции, размеров на соответствие требованиям  п.п. 1.1.1, 1.1.3 проводят при помощи мерительного инструмента с погрешностью ± 0,05 мм.

4.4 Проверку внешнего вида на соответствие требованиям п.п. 1.1.4-1.1.6 проводят внешним осмотром с помощью оптического прибора не менее чем с двукратным увеличением.

4.5 Проверку на соответствие требованиям п. 1.1.2 проводят при помощи тесламетра,  имеющего  основную  приведенную  погрешность  не  более  2,5%,

при этом основная приведенная погрешность измерения индукции на поверхности магнита не должна превышать 5% при доверительной вероятности Р=0,95.

Количество измеряемых точек – не менее девяти по поверхности магнита (одна в центре и 8 точек равномерно расположенных по периметру). За результат измерений принимают среднее из значений, полученных в центре и усредненного значения по периметру.

4.6 Проверку массы устройств на соответствие  требованиям п. 1.1.3 проводят с помощью  весов с пределом взвешивания не менее 2,0 кг.

4.7 Проверку на соответствие требованиям п.п. 1.4-1.6 проводят внешним осмотром сличением с документацией.

4.8 Испытания устройств на внешние воздействия по п. 1.1.7 проводят в климатических камерах тепла (холода) и влаги, барокамере.

4.8.1 Поместить устройство в испытательную камеру. Установить в ней температуру 50оС, выдержать устройство при этой температуре в течение 2 ч, после чего провести внешний осмотр устройства и проверить его вне камеры на соответствие  п. 4.5.

Устройство считается выдержавшим испытания, если оно удовлетворяет требованиям п. 1.1.2.

4.8.2 Поместить устройство в испытательную камеру. Установить в ней температуру минус 50оС, выдержать устройство при этой температуре в течение 2 ч, после чего провести внешний осмотр устройства и проверить его вне камеры на соответствие п. 4.5.

Устройство считается выдержавшим испытания, если оно удовлетворяет требованиям п. 1.1.2.

4.8.3 Поместить устройство в камеру тепла и влаги. Установить в камере относительную влажность воздуха 98% при температуре 25оС. Выдержать устройство в указанных условиях в течение 2 ч. Извлечь устройство из камеры,

выдержать 2 ч в нормальных условиях, после чего провести внешний осмотр устройства и проверить его на соответствие  п. 4.5.

Устройство считается выдержавшим испытания, если оно удовлетворяет требованиям п. 1.1.2.

4.8.4 Устройство поместить в барокамеру. Установить давление 84 кПа, выдержать устройство при этом давлении в течение 1 ч, затем повысить давление до 106,7 кПа со скоростью, не превышающей 10 кПа/мин. После выдержки устройства в нормальных условиях испытаний провести внешний осмотр его и проверить на соответствие  п. 4.5.

Устройство считается выдержавшим испытания, если оно удовлетворяет требованиям п. 1.1.2.

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1 Устройство транспортируют любым видом транспорта согласно Правилам перевозок грузов, действующих на данном виде транспорта.

5.2 Устройства в упаковке следует хранить в сухих помещениях, при отсутствии в воздухе водорода, кислотных и других агрессивных сред.

6 УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1  Запрещается эксплуатация устройств в агрессивных средах и среде, обогащенной водородом.

6.2 При эксплуатации устройств необходимо соблюдать  меры предосторожности, так как сильное притяжение магнитов и их хрупкость могут привести к травмам глаз и рук. Крупные ферромагнитные массы (корпуса установок и т.д.) должны находиться на расстоянии не менее трёх диаметров магнита от устройства.

7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие устройств  требованиям настоящих ТУ при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации устройства     24    мес.

Приложение А

(обязательное)

Внешний вид и геометрические размеры устройств

Рисунок 1. Внешний вид и геометрические размеры УОФП 40х10.

Приложение А

(продолжение)

Рисунок 2. Внешний вид и геометрические размеры крышки УОФП 40х10.

Приложение А

(продолжение)

Рисунок 3. Внешний вид и геометрические размеры УОФП 75х20.

Приложение А

(продолжение)

Рисунок 4. Внешний вид и геометрические размеры крышки УОФП 75х20.

Приложение Б

(обязательное)

Перечень нормативной и технической документации,

на которУЮ даны ссылки в настоящих ТУ

| ГОСТ 12.1.005-88 | ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны |
| --- | --- |
| ГОСТ 12.2.003-91 | ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности |
| ГОСТ 12.3.002-75 | ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности |
| ГОСТ 380-94 | Сталь углеродистая обыкновенного качества. Технические условия |
| ГОСТ 1050-88 | Прокат сортовой, калиброванный, со специальной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали. Общие технические условия |
| ГОСТ 3916.1-96 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород. Технические условия |
| ГОСТ 4543-71 | Прокат из легированной конструкционной стали. Технические условия |
| ГОСТ 4640-93 | Вата минеральная. Технические условия |
| ГОСТ 5959-80 | Ящики из листовых древесных материалов неразборные для грузов массой до 200 кг. Общие технические условия |
| ГОСТ 8828-89 | Бумага-основа и бумага двухслойная водонепроницаемая упаковочная. Технические условия |
| ГОСТ 9639-71 | Листы из непластифицированного поливинил-хлорида (винипласт листовой). Технические условия |
| ГОСТ 12302-83 | Пакеты из полимерных и комбинированных материалов. Общие технические условия |
| ГОСТ 14192-96 | Маркировка грузов |
| ГОСТ 15527-70 | Сплавы медно-цинковые (латуни) |
| ГОСТ 16338-85 | Полиэтилен низкого давления. Технические условия. |
| ГН 2.3.3.972-00 | ПДК химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами |
| ГН 2.2.5.1313-03 | ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны |
| СП 1.1.1058-01 | Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий |
| ТУ 6391-002-55177547-2005 | Магниты постоянные на основе сплава неодим-железо-бор марки Ч36Р |

Приложение В

(справочное)

Перечень оборудования и приборов для контроля устройств

| Обозначение документа | Наименование |
| --- | --- |
| ГОСТ 6507-90 | Микрометр МК; (0-100) мм, δ= ± 2% |
| ГОСТ 166-89 | Штангенциркуль (0-250) м, ∆= ± 0,05 мм |
| МИ 2185-89 | Тесламетр ПИЭ. МГР-1 (0-1000) мТл, δ= ± 1% |
| ГОСТ 24104-2001 | Весы лабораторные 4 кл. точности с наибольшим пределом взвешивания 2 кг |
|  | Климатическая камера |
|  | Барокамера |

| Лист регистрации изменений |
| --- |
| Изм. | Номера листов (страниц) | Всего листов (страниц) в докум. | № документа | Входящий № сопроводи-тельного документа | Подпись | Дата |
|  | измененных | Замененных-ных | новых | Аннулирован-ных |  |  |  |  |  |